Реконструкция здания МИСиС.

В данном документе представлено описание проекта по реконструкции с иллюстрациями. На первом этапе была сделана перепланировка третьего этажа. В дальнейшем  планировалось создание вентилируемого фасада, для чего создана объемная модель всего здания.

Проект создан в программе AutoCAD

Architecture и его структура представлена на рис.4. На рис.1 представлен план модели 3-го этажа, а на рис.3 показан его вид в изометрии.

Рис.1 Старая планировка третьего этажа.

Рис.2 Новая планировка третьего этажа.

Рис.3 Исходный вид третьего этажа.

Рис.4 Структура проекта МИСиС 2.

Рис.5 Вид третьего этажа после перепланировки.

Рис.6 Вид второго этажа.

Перепланировка 3-го этажа производилась для создания помещений под офисы, а разделение комнат на кабинеты сделано при помощи легких перегородок фирмы Oki-Doki. Модель этажа в плане показана на рис.2, а в изометрии на рис. 5. На рисунках 6 и7 представлены виды моделей первого и второго этажей.

Рис.7 Вид первого этажа.

Рис.8 Фрагмент перепланировки.

На рисунке 8 показан фрагмент модели 3-го этажа. Для данного проекта были созданы реальные окна и откосы, а также марки помещений по ГОСТу. На рисунке 9 показан данный фрагмент в изометрии.

Рис.9 Вид комнаты с перегородками фирмы Oki-Doki.

Рис.10 Спецификации перегородок.

На рис.11 показана спецификация помещений после перепланировки, указанной на рис.3. Также в данном проекте были созданы расчетные спецификации модулей легких перегородок (рис.10), которые позволяют в процессе работы видеть суммарную стоимость блоков в комнатах и на всем этаже.

Рис.11 Спецификации помещений после перепланировки.

В процессе работы над проектом были созданы отметки уровня по ГОСТ 21.101. Данные объекты- многовидовые блоки с атрибутами, которые изменяют значение при переносе на другую отметку. Также данные объекты привязаны к ПСК, что позволяет, изменив точку отсчета, автоматически изменить выбранные отметки уровня.

На рисунке 13 представлены фасады здания с 4-х сторон, которые являются динамическими объектами, что позволяет отслеживать все изменения вносимые в модель.

Рис.12 Разрез в осях 7-7.

Рис.13 Фасады здания.