Оконно-дверные сборки (ОДС).

1.	Создание ОДС с фиксированным количеством ячеек.

В палитре инструментов Проектирование выберите ОДС,

нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню (рис.1)

вызовите Диспетчер стилей. Создайте новый стиль ASB 4x3

(р.2) и вызовите редактор. На вкладке Правила проектирования в графе Описание (Первичная сетка) выберите Новое деление (рис. 3), в строке Стандартное назначение в графе Описание выберите строку Вложенная сетка (рис 4). В папке Описания элементов выберите графу Деления и в строке Тип выберите Фиксированное количество ячеек и задайте в строке кол-во ячеек число 4 (рис. 5) и число горизонтальных ячеек (Новое деление) три (рис. 6). На вкладке Материалы определите Заполнение как стекло (рис.7). После нажатия кнопки ОК и еще раз ОК, будет создана новая ОДС, представленная на рис. 8.

рис. 1						рис. 2

рис. 3

рис. 4

рис. 5

рис. 6

рис. 7

рис. 8					рис. 9

2. Преобразование эскизов  в оконно-дверную сборку

Нарисуйте эскиз и создайте новый стиль ОДС (ASB). На значке ОДС вызовите контекстное меню и

выберите Применить свойства инструмента к эскизу (рис. 9), в ответ на подсказку Выберите линию

фасада пометьте необходимые линии и подтвердите выбор. В ответ на подсказку нажмите ENTER (вертикальная ОДС).

Оставьте исходные объекты. Образуется вертикально расположенная  ОДС рис.10. Выберите в палитре Характеристики стиль ASB. Для того чтобы привязать созданную ОДС к стилю, необходимо выбрать ОДС, вызвать контекстное меню и Правилах проектирования выбрать Сохранить в стиле и в панели Сохранение изменений  выбрать стиль ASB (если заполнения не прозрачные, измените экранное представление материала на стекло).

Рис. 10

3. Создание пользовательского значка ОДС.

Создайте новую палитру. Левой кнопкой мыши перенесите объект на палитру. Теперь созданный значок можно использовать для вставки ОДС в стены (рис.11). Геометрию данной ОДС изменять нельзя.